### MODELLO 2.1

Procedura aperta per la fornitura di automezzi per la raccolta di rifiuti urbani.

Lotto 1 – Fornitura di n° 1 autocompattatore a caricamento posteriore da 27 mc totali

REQUISITI TECNICI DELLA PROPOSTA

Qualora alcune caratteristiche derogassero alle specifiche minime indicate, nella Relazione Tecnica devono essere evidenziate le motivazioni di tali deroghe, dimostrando che la soluzione proposta è tecnicamente migliorativa o comunque equivalente rispetto a quella richiesta: in tal caso indicare nella colonna “Requisiti proposti” il n° di pagina della Relazione Tecnica ove si è riportata la suddetta motivazione.

La colonna Requisiti proposti deve essere

AUTOTELAIO			compilata in tutti i campi

| Requisito | Requisiti e prestazioni minime dell’automezzo non derogabili art. 21.1 del Capitolato Speciale | Requisiti proposti |
| --- | --- | --- |
| modello |  |  |
| cilindrata ( cc ) | ≥ 7.000 cc |  |
| potenza max ( Kw ) | ≥ 220 Kw |  |
| tara ( Kg ) |  |  |
| massa totale a terra ( Kg ) | ≥ 26.000 Kg |  |
| alimentazione | gasolio |  |
| cambio | meccanico a 12 marce |  |
| lato guida | sinistra |  |
| cabina | climatizzata |  |
| sospensioni anteriori | a balestra o pneumatiche |  |
| sospensioni posteriori | pneumatiche |  |
| emissioni | EURO 6 direttiva 595/2009 con successive m. e i. |  |
| presa di forza | presa di forza in cabina |  |
| passo |  |  |

La colonna Requisiti proposti deve essere

CASSONE – PORTELLONE E TRAMOGGIA DI CARICO			compilata in tutti i campi

| Requisito | Requisiti e prestazioni minime dell’automezzo non derogabili art. 21.1 del Capitolato Speciale | Requisiti proposti |
| --- | --- | --- |
| caricamento | posteriore |  |
| larghezza massima | ≤ 2.600 mm |  |
| altezza massima | ≤ 3.700 mm |  |
| Larghezza netta interna cassone | ≥ 2.100 mm |  |
| volume utile cassone | ≥ 24,5 mc ( esclusa bocca di carico ) |  |
| volume utile bocca di carico | ≥ 2,5 mc ( con spondina incernierata non abbassata ) |  |
| cassone | a tenuta stagna con valvola per scarico liquami |  |
| pavimento cassone e tramoggia di carico | in acciaio antiusura ( durezza Brinell minima non inferiore a 400 HB -dichiarare tipo acciaio) |  |
| spessore pavimento cassone | ≥ 4 mm |  |
| spessore pareti cassone | ≥ 4 mm |  |
| Spessore fondo e pareti tramoggia | ≥ 6 mm |  |
| tempo di scarico cassone pieno ( 1 ) |  |  |
| soglia di carico tramoggia con spondina incernierata rialzata | ≤ 1.600 mm da terra |  |
| soglia di carico tramoggia con spondina incernierata abbassata | ≤ 1.250 mm da terra |  |
| verniciatura | Minimo due mani di vernice, oltre strato antiruggine, motivo su sfondo bianco massimo 2 colori a scelta del committente |  |

( 1)  si intende la somma dei tempi di sollevamento portellone – espulsione rifiuti – chiusura portellone con cassone riempito di rifiuto secco

La colonna Requisiti proposti deve essere

SISTEMA DI AGGANCIO E SVUOTAMENTO			compilata in tutti i campi

| Requisito | Requisiti e prestazioni minime dell’automezzo non derogabili art. 21.1 del Capitolato Speciale | Requisiti proposti |
| --- | --- | --- |
| caricamento e attacchi | Caricamento posteriore con attacchi voltacassonetti 1700 bologna - 1700 DIN - 1100 DIN – voltabidoni 120-240-360 litri a pettine – forche per differenti attacchi utilizzabili in modo indipendente |  |
| portata voltacontenitori | ≥ 1.000 Kg |  |
| voltabenne | per benne da 5 a 7 mc |  |
| Tempo ciclo di alimentazione ( 2) | ≤ 30 s |  |

( 2)  si intende la somma dei tempi di presa e sollevamento bidone 240 litri  – svuotamento nella bocca di carico  – abbassamento e sgancio bidone che viene rilasciato a terra . Bidone riempito di rifiuto secco.

La colonna Requisiti proposti deve essere

ATTREZZATURA DI COSTIPAMENTO			compilata in tutti i campi

| Requisito | Requisiti e prestazioni minime dell’automezzo non derogabili art. 21.1 del Capitolato Speciale | Requisiti proposti |
| --- | --- | --- |
| Pala e carrello | realizzati o rivestiti (per le parti a contatto con i rifiuti) in acciaio antiusura (durezza Brinell minima non inferiore a 400 HB ) - dichiarare tipo acciaio e spessore |  |
| rapporto di compattazione | ≥ 6 : 1 |  |
| ciclo di compattazione | sia automatico che manuale |  |
| durata ciclo di compattazione ( 3 ) | ≤ 35 s |  |
| Capacità di inghiottimento rifiuti | ≥ 4 mc/min |  |

( 3)  si intende la somma dei tempi per apertura pala – uscita carrello (slitta ) – chiusura pala – rientro carrello ( slitta )

La colonna Requisiti proposti deve essere

AUTOMEZZO ALLESTITO			compilata in tutti i campi

| Requisito | Requisiti e prestazioni minime dell’automezzo non derogabili art. 21.1 del Capitolato Speciale | Requisiti proposti |
| --- | --- | --- |
| portata utile netta | ≥ 10.000 Kg |  |
| Predisposto per la raccolta delle seguenti frazioni: | frazione secca residua – verde – plastica – carta – multimateriale |  |
| Funzionamento quale mezzo ricevente da mezzi satellite | Possibilità di vasca ribaltabile da mc 7 o di autocompattatore monoscocca da 10 mc di scaricare entro l’autocompattatore |  |
| Comandi controllo voltacassonetti e compattazione | Sul lato destro bocca di carico e pulsanti d’emergenza anche sul lato opposto |  |
| Telecamera | Per visione zona posteriore di carico con schermo in cabina |  |
| limitatore di velocità a 30 Km/h | Azionato automaticamente con uomo in pedana |  |
| Inibitore di retromarcia | Azionato automaticamente con uomo in pedana |  |
| avvisatore acustico | Azionato automaticamente in caso di retromarcia |  |
| pedane estraibili o ribaltabili | N° 2 posteriori |  |
| fari rotanti | Almeno n. 2 , giallo-arancioni |  |
| fari da lavoro posteriori | Almeno n. 3 , di cui uno sul lato destro |  |
| Segnalatori luminosi | Posti sul retro |  |

Data	  ___________________________               						Firma Legale Rappresentante

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITà DEL FIRMATARIO                                             _____________________________________________

N.B.  In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 48 del d.lgs. 50/2016, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti:

Firma  _______________________________     per l’impresa _________________________________________

( timbro e firma leggibile )

Firma  _______________________________    per l’impresa __________________________________________

( timbro e firma leggibile )

Ogni pagina del presente modulo deve essere corredato di timbro della società e siglato daI firmatari