### MODELLO 2.3

Procedura aperta per la fornitura di automezzi per la raccolta di rifiuti urbani.

Lotto 3 – Fornitura di n° 1 autocompattatore monoscocca a caricamento posteriore da 10 mc totali

REQUISITI TECNICI DELLA PROPOSTA

Qualora alcune caratteristiche derogassero alle specifiche minime indicate, nella Relazione Tecnica devono essere evidenziate le motivazioni di tali deroghe, dimostrando che la soluzione proposta è tecnicamente migliorativa o comunque equivalente rispetto a quella richiesta: in tal caso indicare nella colonna “Requisiti proposti” il n° di pagina della Relazione Tecnica ove si è riportata la suddetta motivazione.

La colonna Requisiti proposti deve essere

AUTOTELAIO			compilata in tutti i campi

| Requisito | Requisiti e prestazioni minime dell’automezzo non derogabili art. 21.3 Capitolato Speciale | Requisiti proposti |
| --- | --- | --- |
| modello |  |  |
| cilindrata ( cc ) | ≥ 5.400 cc |  |
| potenza max ( Kw ) | ≥ 140 Kw |  |
| coppia max ( Nm ) |  |  |
| tara ( Kg ) |  |  |
| massa totale a terra ( Kg ) | ≥ 12.000 Kg |  |
| alimentazione | gasolio |  |
| cambio | meccanico a 9 marce |  |
| lato guida | destra |  |
| cabina | climatizzata |  |
| sospensioni anteriori | a balestra o pneumatiche |  |
| sospensioni posteriori | pneumatiche |  |
| emissioni | EURO 6 direttiva 595/2009 con successive m. e i. |  |
| presa di forza | presa di forza in cabina |  |
| passo |  |  |

La colonna Requisiti proposti deve essere

CASSONE E TRAMOGGIA DI CARICO			compilata in tutti i campi

| Requisito | Requisiti e prestazioni minime dell’automezzo non derogabili art. 21.3 Capitolato Speciale | Requisiti proposti |
| --- | --- | --- |
| caricamento | posteriore |  |
| larghezza massima | ≤ 2.300 mm circa |  |
| altezza massima |  |  |
| Larghezza esterna cassone su bocca | ≤ 2.050 mm ( o compatibile a scarico in autocompattatore ) |  |
| volume utile cassone | ≥ 10,0 mc ( compresa tramoggia/zona di carico fino a filo sponda rialzata) |  |
| volume utile tramoggia/zona di carico | ≥ 1,2 mc ( con sponda incernierata non abbassata ) |  |
| Sponda della zona di carico | Incernierata al cassone, per aumentare il volume zona di carico e regolabile per agevolare il travaso entro compattatore |  |
| Sponda della zona di carico | Soglia superiore ( sponda rialzata ) ≤ 1.600 mm Soglia inferiore (sponda ribassata ) ≤ 1.250 mm |  |
| cassone | a tenuta stagna e sistema per scarico liquami |  |
| pavimento cassone e tramoggia/zona di carico | in acciaio antiusura ( durezza Brinell minima non inferiore a 400 HB -dichiarare tipo acciaio) |  |
| spessore pavimento cassone e tramoggia | ≥ 4 mm |  |
| spessore pareti cassone | ≥ 3 mm – pareti con profili di rinforzo |  |
| scarico rifiuti | A mezzo di piatto di espulsione |  |
| tempo di scarico cassone pieno (1 ) |  |  |
| verniciatura | Minimo due mani di vernice, oltre strato antiruggine, motivo su sfondo bianco massimo 2 colori a scelta del committente |  |

( 1)  si intende la somma dei tempi di sollevamento portellone – espulsione rifiuti – chiusura portellone con cassone riempito di rifiuto secco

La colonna Requisiti proposti deve essere

SISTEMA DI AGGANCIO E SVUOTAMENTO			compilata in tutti i campi

| Requisito | Requisiti e prestazioni minime dell’automezzo non derogabili art. 21.3 Capitolato Speciale | Requisiti proposti |
| --- | --- | --- |
| caricamento e attacchi | Caricamento posteriore con attacchi voltacassonetti 1100 DIN – voltabidoni 120-240-360 litri a pettine – forche per differenti attacchi utilizzabili in modo indipendente |  |
| portata voltacontenitori | ≥ 700 Kg |  |
| Tempo ciclo di alimentazione ( 2) | ≤ 30 s |  |

( 2)  si intende la somma dei tempi di presa e sollevamento bidone 240 litri  – svuotamento nella bocca di carico  – abbassamento e sgancio bidone che viene rilasciato a terra . Bidone riempito di rifiuto secco.

La colonna Requisiti proposti deve essere

ATTREZZATURA DI COSTIPAMENTO			compilata in tutti i campi

| Requisito | Requisiti e prestazioni minime dell’automezzo non derogabili art. 21.3 Capitolato Speciale | Requisiti proposti |
| --- | --- | --- |
| Pala e carrello | realizzati o rivestiti (per le parti a contatto con i rifiuti) in acciaio antiusura (durezza Brinell minima non inferiore a 400 HB ) - dichiarare tipo acciaio e spessore |  |
| rapporto di compattazione | ≥ 5 : 1 |  |
| ciclo di compattazione | sia automatico che manuale |  |
| durata ciclo di compattazione ( 3 ) | ≤ 30 s |  |
| Capacità di inghiottimento rifiuti | ≥ 4 mc/min |  |

( 3)  si intende la somma dei tempi per apertura pala – uscita carrello (slitta ) – chiusura pala – rientro carrello ( slitta )

La colonna Requisiti proposti deve essere

AUTOMEZZO ALLESTITO			compilata in tutti i campi

| Requisito | Requisiti e prestazioni minime dell’automezzo non derogabili art. 21.3 Capitolato Speciale | Requisiti proposti |
| --- | --- | --- |
| portata utile netta | ≥ 4.000 Kg |  |
| Predisposto per la raccolta delle seguenti frazioni: | frazione secca residua – verde – plastica – carta – multimateriale |  |
| Funzionamento quale mezzo satellite | Possibilità di scaricare entro autocompattatore avente altezza di scarico max 1.250 mm e larghezza interna cassone min. 2.100 mm |  |
| Comandi controllo voltacassonetti e compattazione | Sul lato destro bocca di carico e pulsanti d’emergenza anche sul lato opposto |  |
| Telecamera | Per visione zona posteriore di carico con schermo in cabina |  |
| limitatore di velocità a 30 Km/h | Azionato automaticamente con uomo in pedana |  |
| Inibitore di retromarcia | Azionato automaticamente con uomo in pedana |  |
| avvisatore acustico | Azionato automaticamente in caso di retromarcia |  |
| pedane estraibili o ribaltabili | N° 1 su lato destro |  |
| fari rotanti | Almeno n. 2 , giallo-arancioni |  |
| fari da lavoro posteriori | Almeno n. 3 , di cui uno sul lato destro |  |
| Segnalatori luminosi | Posti sul retro |  |

Data	  ___________________________               						Firma Legale Rappresentante

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITà DEL FIRMATARIO                                             _____________________________________________

N.B.  In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 48 del d.lgs. 50/2016, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti:

Firma  _______________________________     per l’impresa _________________________________________

( timbro e firma leggibile )

Firma  _______________________________    per l’impresa __________________________________________

( timbro e firma leggibile )

Ogni pagina del presente modulo deve essere corredato di timbro della società e siglato daI firmatari